Problemi risolti con uso di Transistor fino al 2005
1) Un pannello solare composto da 6 celle elementari collegate in serie, se illuminate forniscono ciascuna 0,5 V ed una resistenza (ciascuna) di 5 K.
Questi pannello è collegato ad un amplificatore come in figura 1. Il transistor ha un size 12{h rSub { size 8{ ital "FE"} } } {} = 100. Calcolare la tensione size 12{V rSub { size 8{ ital "CE"} } } {} quando il pannello è illuminato e quando è oscurato dal passaggio di una persona.

# Fig. 1
Il pannello solare è rappresentabile come un generatore di 3V ed una resistenza in serie di 30k. Quando il transistor conduce, la tensione Vbe è di 0,7V quindi la corrente IB è
        size 12{I rSub { size 8{B} } = { {3 - 0,7} over {"30"k} } =0,"075" ital "mA"} {} size 12{I rSub { size 8{C} } =h rSub { size 8{ ital "Fe"} } cdot I rSub { size 8{B} } =7,5 ital "mA"} {} size 12{V rSub { size 8{R} } =7,5 cdot 1,2=9 "." 2V} {}
        size 12{V rSub { size 8{ ital "CE"} } simeq "12" - 9 "." 2=2,8V} {}
 se Ib = 0, pannello al buio, si ha Vce = 12V

2) Un generatore di tensione vB = 5sent comanda la base di un transistor BJT come in fig. 2. Una lampadina è collegata sul collettore e si presuppone, quando accesa presenti una resistenza di 100. La lampadina si accende quando la tensione di ingresso è positiva o negativa? Quanto è la corrente che passa nella lampadina quando la tensione di comando raggiunge il suo massimo? Il F del transistor è 100.

## Fig. 2
###### La lampadina si accende quando la tensione di ingresso è positiva.
La corrente che passa nella base è: size 12{I rSub { size 8{B} } = { {5 - 0,7} over {1} } =4,7 ital "mA"} {}
Se il transistor si trovasse nella sua regione attiva la corrente di collettore sarebbe:
        size 12{I rSub { size 8{B} } cdot β rSub { size 8{F} } =4,7 cdot "100"="470" ital "mA"} {}
Ma se il transistor è saturo, cioè la tensione collettore base è circa 0V (0,2V) la corrente massima che può passare nella maglia di collettore è:
        size 12{I rSub { size 8{C} } = { {"10"} over {"100"} } ="10" ital "mA"} {}

 3) Dato il circuito in fig. 3: Calcolare la tensione Vce sapendo che hFE del transistor vale 100.

### Fig. 3
La corrente di base vale: size 12{ ital "Ib"= { {3 - 0,7} over {"100"} } =2,3 cdot "10" rSup { size 8{ - 2} } ital "mA"} {}
Quindi (se il transistor non è saturo) la corrente di collettore vale:
        size 12{ ital "Ic"=2,3 cdot "10" rSup { size 8{ - 3} } cdot "100"=2,3 ital "mA"} {}
Applico il teorema di Thevenin fra il collettore e l’emittore fig. 4:

### Fig. 4
        size 12{"Re"q= { {2 cdot 2} over {2+2} } =1k %OMEGA } {}
        size 12{ ital "Veq"= { {"12"} over {2+2} } 2=6V} {}
Il circuito può allora essere sostituito dal suo equivalente di Thevenin fig. 5:

### Fig. 5
Sapendo che Ic = 2,3 mA, la tensione ai capi della resistenza è VR2 = size 12{1 cdot 2,3=2,3V} {}
Si ottiene: size 12{ ital "Vce"=6 - 2,3=3,7V} {}

4) E' dato il circuito presentato in figura 6. Il generatore V1 produce una tensione continua, mentre V2 produce onde quadre il cui valore è 0,5V. Calcolare la tensione prodotta da V1 affinchè il punto di funzionamento del transistor si trovi a Vce = 3V sapendo che F = 200. Calcolare la tensione dell'onda quadra che compare sul collettore del transistor, sapendo che 0 = 250.

### Fig. 6
size 12{ ital "Vce"+ ital "Ic" cdot R rSub { size 8{2} } =V rSub { size 8{ ital "cc"} } ="10"V} {} da cui size 12{ ital "Ic"= { {"10" - 3} over {0,1} } ="70" ital "mA"} {} {} size 12{ ital "Ib"= { {"70"} over {"200"} } =0,"35" ital "mA"} {}
{} size 12{V rSub { size 8{1} } - 0,7=R rSub { size 8{1} } cdot ital "Ib"} {} size 12{V rSub { size 8{1} } ="10" cdot 0,"35"+0,7=4,2V} {}
L'onda quadra che compare sul collettore sarà:
{} size 12{ ital "ib"= { {0,5} over {"10"} } =0,"05" ital "mA"} {} {} size 12{ ital "ic"=0,"05" cdot "250"={}} {} size 12{"12",5 ital "mA"} {} {} {} size 12{ ital "vce"="12",5 cdot 0,1=1,"25"V} {}

 5) Dato il circuito in figura 7: Calcolare la VCE prima e dopo la chiusura dell’ interruttore sapendo che l’ hFE (o F) del transistor è di 100.

### Fig. 7
La tensione Vcc è la tensione di alimentazione del circuito sia della maglia che comprende la R4, collettore ed emittore del transistor, sia del circuito di base che comprende R3, R2, R1. Il circuito può quindi essere disegnato come in fig. 8:

#### Fig. 8
Se l’interruttore è chiuso si ha il cortocircuito della resistenza R3 e la tensione Va risulta essere zero, non passa corrente dentro la base Ib = 0 e di conseguenza non passa corrente fra collettore ed emittore del transistor perché Ic =IbhFE . Non passa corrente nella resistenza R4. La caduta di tensione ai capi di R4 è zero. La tensione Vce è uguale a 12 V.
Se l’interruttore è aperto si deve, per conoscere la corrente Ic, calcolare prima la corrente Ib. Per il calcolo di questa corrente è utile applicare il teorema di Thevenin fra i punti B E. Taglio fra B E, il circuito che rimane è in fig. 9 ed esso potrà essere sostituito da un generatore Veq ed Req in serie.

#### Fig. 9
La Veq è uguale a Va perché ho effettuato il taglio B E e dentro alla resistenza R1 non passa corrente.
        size 12{ ital "Veq"= { {"12"} over {"100"+"25"} } cdot "25"=2,4V} {} size 12{"Re"q= { {"100" cdot "25"} over {"100"+"25"} } +"10"="30"k %OMEGA } {}
Si sostituisce al circuito di fig. 2 il suo equivalente di Thevenin e lo si collega alla restante parte. Si ottiene il circuito di fig. 10.

Fig. 10

Calcolo la Ib ricordando che dalle caratteristiche del transistor la tensione Vbe del transistor in cui la base conduce vale sempre 0,6 – 0,7V:
        size 12{ ital "Ib"= { {2,4 - 0,7} over {"30"} } =0,"056" ital "mA"} {}
Avendo il transistor hFE = F = 100 si ricava la Ic
        size 12{ ital "Ic"=0,"0566" cdot "100"=5,"66" ital "mA"} {}
La caduta di tensione ai capi della resistenza R4 è
        size 12{V rSub { size 8{R rSub { size 6{4} } } } =5,"66" cdot 1=5,"66"V} {}
La Vce risulta:
        size 12{ ital "Vce"="12" - 5,"66"=6,"34"V} {}

6) Dato il circuito presentato in fig. 11 disegnare la forma d'onda della tensione di uscita, presupponendo che il F del transistor nella sua regione attiva sia costante ed uguale a 100. Per t < 0 l' interruttore è aperto e si chiude al tempo t = 0.

### Fig. 11

Soluzione:
Per t < 0 il transistor è saturo perchè:
        size 12{I rSub { size 8{B} } = { {"10"} over {"10"} } =1 ital "mA"} {} che potrebbe far passare una corrente sul collettore ( se il transistor si trovasse nella sua regione attiva) di size 12{I rSub { size 8{C} } =β rSub { size 8{F} } cdot I rSub { size 8{B} } ="100" cdot 1="100" ital "mA"} {}
la massima corrente che può passare nel collettore risulta invece essere:
        size 12{I rSub { size 8{C"max"} } = { {"10" - 0,2} over {1} } approx "10" ital "mA"} {}
quindi per t < 0 il transistor è saturo e la Vo = 0,2V.
per t > 0 il transistor è interdetto e la Vo sale con legge esponenziale:
        size 12{ ital "Vo"=V rSub { size 8{f} } - \( V rSub { size 8{f} } - V rSub { size 8{i} } \) cdot e rSup { size 8{ - { {t} over {R rSub { size 6{2} } C} } } } ="10" - \( "10" - 0,2 \) e rSup { - { {t} over {"10" rSup { size 6{3} } cdot "10" rSup { size 6{ - 5} } } } } } {}
con costante di tempo di size 12{τ="10" rSup { size 8{3} } cdot "10" rSup { size 8{ - 5} } ="10" ital "ms"} {} come in fig. 12

        Vo

        10V

        0,2V
        t

Fig. 12

7) Dato il circuito rappresentato in fig. 13 calcolare la tensione Vo sapendo che il bF del transistor al silicio è di 200.

### Fig. 13

Applico il teorema di Thevenin alla maglia della base del transistor ed ottengo il circuito semplificato di fig. 14

### Fig. 14
        size 12{ ital "Veq"= { {"12"} over {"100"+"15"} } cdot "15"=1,"56"V} {}
        size 12{"Re"q= { {"100" cdot "15"} over {"100"+"15"} } ="13"k} {}
Considerando che la tensione base emittore per un transistor al silicio in conduzione è 0,7V si può calcolare la corrente di base:
        size 12{ ital "Ib"= { {1,"56" - 0,7} over {"13"} } =0,"066" ital "mA"} {}
avendo il transistor un size 12{β rSub { size 8{F} } ="200"} {} si può calcolare la corrente di collettore:
        size 12{ ital "Ic"=0,"066" cdot "200"="13",2 ital "mA"} {}
la tensione richiesta risulta:
        size 12{ ital "Vo"="12" - "13",2 cdot 0,"68"=3V} {}

8) Il circuito presentato in fig. 15 è stato simulato attraverso un CAD elettronico ed ha fornito le correnti segnate sullo schema stesso con una tensione continua in ingresso di VOFFset = 1,4V. Inoltre avendo applicato una tensione VAMPL (tensione alternata sinusoidale efficace avente frequenza di 10kHz) si è ottenuto come risposta una tensione alternata efficace di 1,4V fra il collettore e l’emettitore.
Si richiede di calcolare il punto di lavoro del transistor (VBE e VCE ), F , 0 e l’amplificazione in tensione Av del circuito in esame.

### Fig. 15

Calcolo il punto di funzionamento del transistor:

        size 12{V rSub { size 8{ ital "BE"} } =1,4 - 2 cdot 0,"3216"=0,"758"V} {}
        size 12{V rSub { size 8{ ital "CE"} } ="10" - 0,1 cdot "56","87"=4,3V} {} fig. 16
Procedo al calcolo di F che è definito come F = size 12{ { {I rSub { size 8{ ital "Collettore"} } } over {I rSub { size 8{ ital "Base"} } } } = { {"56","87"} over {0,"3216"} } ="176",8} {}
Procedo al calcolo di 0 che è definito come 0 = size 12{ { {ΔI rSub { size 8{ ital "Collettore"} } } over {ΔI rSub { size 8{ ital "Base"} } } } } {} = size 12{ { { { {1,4} over {0,1} } } over { { {0,2} over {2} } } } ="140"} {}
L’ amplificazione in tensione risulta size 12{A rSub { size 8{V} } = { {1,4} over {0,2} } =7} {}

### Fig. 16

9) Un segnalatore di allarme è costituito da una cella solare che produce una corrente di cortocircuito di 1mA ed una tensione a vuoto di 6V quando investita da un fascio di luce. La cella è collegata ad un transistor ad emittore comune come presentato in fig 17. Sapendo che il transistor ha f = hFE = 250 e la resistenza della lampadina è di 200, calcolare la corrente che passa nella lampadina quando la cella è illuminata e quando il fascio di luce è interrotto dal passaggio di una persona. La cella solare si può rappresentare come un generatore reale di tensione.

##### Fig. 18
Quando la cella è oscurata dal passaggio di una persona, il transistor non conduce ed il circuito diventa come in fig. 19
la corrente che passa nella lampadina risulta:
        Ilampadina = size 12{ { {"12"} over {"46"+"200"} } ="48" ital "mA"} {}
Se la cella non è oscurata si ha passaggio di corrente nella base del transistor:
       size 12{ ital "Ib"= { {6 - 0 "." 7} over {6} } =0,"88" ital "mA"} {} e sul collettore size 12{ ital "Ic"= ital "Ib" cdot β rSub { size 8{f} } =0,"88" cdot "250"="220" ital "mA"} {}

##### Fig. 19
Per calcolare la corrente che passa nella lampadina è necessario conoscere Vce che si può ottenere con il teorema di Thevenin trasformando il circuito come in fig. 20:

##### Fig. 20
Per calcolare Req e Veq si fa riferimento alla fig. 18 dove i tagli di Thevenin sono stati fatti fra collettore ed emittore.
        size 12{ ital "Veq"= { {"12"} over {"46"+"200"} } "200"=9,"75"V} {}
        size 12{"Re"q= { {"46" cdot "200"} over {"46"+"200"} } ="37",4 %OMEGA } {}
Il circuito per calcolare Vce diventa quello di fig. 20 dove dentro al collettore del transistor ed anche alla Req passa una corrente di 220mA. Si ha quindi:
        size 12{ ital "Vce"=9,"756" - ital "Ic" cdot "Re"q=9,"756" - 0 "." "22" cdot "37",4=1,5V} {}
La Vce appena calcolata è anche la tensione ai capi della lampadina quindi:
        Ilampadina = size 12{ { {1,5} over {"200"} } =7,5 ital "mA"} {}

10) Un amplificatore a transistor ha lo schema presentato in figura.
Calcolare la tensione del collettore Vc, sapendo che il transistor ha un hFE di 120. Calcolare la potenza dissipata dal transistor.

# Fig. 21

Soluzione:
Il generatore di corrente fa passare 0,7 mA dentro la base, questa corrente provoca una corrente Ic di: size 12{ ital "Ic"=h rSub { size 8{ ital "FE"} } cdot ital "Ib"} {} = size 12{"120" cdot 0,7="84" ital "mA"} {}
Questa corrente, passando dentro alla resistenza R2 da 100W provoca una caduta di tensione ai suoi capi di size 12{V rSub { size 8{R} } ="84" cdot "10" rSup { size 8{ - 3} } cdot "100"=8,4V} {}
Considerando la maglia di collettore si ha:
        size 12{ ital "Vc"+V rSub { size 8{R} } ="12"} {} da cui size 12{ ital "Vc"="12" - 8,4=3,6V} {}
La potenza dissipata dal transistor è size 12{P= ital "Vc" cdot ital "Ic"=3,6 cdot 0,"084"=0,"302"W} {}
Si è trascurata la dissipazione della giunzione base – emettitore che, per un transistor al silicio in conduzione (VBE = 0,65V) vale:
        size 12{P rSub { size 8{ ital "Base"} } =0,"65" cdot 0,7 cdot "10" rSup { size 8{ - 3} } =0,"455" cdot "10" rSup { size 8{ - 3} } W} {}

11) 7 celle fotovoltaiche sono collegate fra di loro come in fig. 22. Quando illuminate dalla luce solare producono complessivamente una tensione a vuoto di 3V e presentano una resistenza interna di 1k.
Connesse con l’amplificatore presentato in figura (il F del transistor è 150), la lampadina si accende di giorno o di notte? La lampadina quanta potenza dissipa se la sua resistenza è costante ed uguale a 50?

### Fig. 22
Soluzione:
La lampada si accende quando il transistor non conduce cioè di notte.
Se il transistor non conduce, la corrente che passa nella lampadina risulta:
        size 12{I= { {"12"} over {"100"+"50"} } =0,"08"A} {}
la potenza dissipata dalla lampadina è size 12{P=I rSup { size 8{2} } R=6,4 cdot "10" rSup { size 8{ - 3} } cdot "50"=0,"32"W} {}
Durante il giorno il transistor conduce.
La corrente che la cella produce nella base risulta:
        size 12{ ital "Ib"= { {3 - 0,7} over {1} } =2,7 ital "mA"} {}
pertanto potrebbe passare nel collettore una corrente di size 12{ ital "Ib" cdot β rSub { size 8{F} } ="405" ital "mA"} {} ,ma nel collettore può passare solo size 12{I rSub { size 8{C} } = { {"12"} over {"100"} } ="120" ital "mA"} {}
l’uguaglianza size 12{ ital "Ib" cdot β rSub { size 8{F} } } {} non è più valida, il transistor è saturo, la tensione collettore-emittore è circa uguale a zero e la lampadina sarà spenta

12) Un amplificatore a transistor ha lo schema presentato in figura 23.
Calcolare la tensione del collettore Vc, sapendo che il transistor ha un hFE di 120. Calcolare la potenza dissipata dal transistor.

# Fig. 23
Soluzione:
Il generatore di corrente fa passare 0,7 mA dentro la base, questa corrente provoca una corrente Ic di: size 12{ ital "Ic"=h rSub { size 8{ ital "FE"} } cdot ital "Ib"} {} = size 12{"120" cdot 0,7="84" ital "mA"} {}
Questa corrente, passando dentro alla resistenza R2 da 100 provoca una caduta di tensione ai suoi capi di size 12{V rSub { size 8{R} } ="84" cdot "10" rSup { size 8{ - 3} } cdot "100"=8,4V} {}
Considerando la maglia di collettore si ha:
        size 12{ ital "Vc"+V rSub { size 8{R} } ="12"} {} da cui size 12{ ital "Vc"="12" - 8,4=3,6V} {}
La potenza dissipata dal transistor è size 12{P= ital "Vc" cdot ital "Ic"=3,6 cdot 0,"084"=0,"302"W} {}
Si è trascurata la dissipazione della giunzione base – emettitore che, per un transistor al silicio in conduzione (VBE = 0,65V) vale:
        size 12{P rSub { size 8{ ital "Base"} } =0,"65" cdot 0,7 cdot "10" rSup { size 8{ - 3} } =0,"455" cdot "10" rSup { size 8{ - 3} } W} {}

13) Un circuito anti intrusione è composto da un fascio (fig. 24) laser che colpisce una fotocellula. Se il fascio laser è interrotto, la fotocellula non genera corrente elettrica, mentre se illuminata genera una corrente di 1mA, che è troppo poco per accendere un led.. Il circuito amplificatore usato è presentato in figura. Calcolare la corrente che passa nel led rosso la cui tensione di conduzione si presuppone costante e vale 1,3V quando il fascio laser è interrotto. Il F del transistor usato è di 100.

### Fig. 24
Se la fotocellula non è illuminata non c’è corrente di base e neanche quella di collettore, il transistor è come se non ci fosse. La corrente che passa nel led rosso è
        size 12{I rSub { size 8{ ital "led"} } = { {"12" - 1,3} over {0,5} } ="21" ital "mA"} {}

14) Calcolare la corrente che passa nel collettore del transistor prima e dopo la chiusura dell'interruttore del circuito presentato in figura.
 Il F del transistor vale 100

La corrente che passa nel collettore è la corrente di base moltiplicato f
        size 12{ ital "Ic"= { {"10" - 0,7} over {"100"} } "100"=9,3 ital "mA"} {}
quando si chiude l' interruttore, la resistenza di base diventa
        size 12{R rSub { size 8{B} } = { {"50" cdot "100"} over {"150"} } ="33",3k} {}
la corrente che potrebbe passare sul collettore sarebbe
        size 12{ ital "Ic"= { {"10" - 0,7} over {"33",3} } "100"="27",9 ital "mA"} {}
ma nella maglia di collettore possono passare solo
        size 12{"Im" ital "ax"= { {"10"} over {0,8} } ="12",5 ital "mA"} {}
quindi il transistor è saturo